## Slide 1: PROJECTION ORTHOGONALE

## Slide 2: 1- INTRODUCTION
En dessin industriel afin que tout le monde puisse comprendre un dessin, quelle qu'en soit sa provenance, des méthodes et des règles ont été établies pour harmoniser les représentations graphiques. La méthode choisie est appelée la projection orthogonale.
Qu'est-ce que la projection orthogonale ?
Projection Orthogonale : Projection dont la direction est orthogonale à l'axe ou au plan de projection.
Projection : Déterminer l'image d'un point, d'une figure, sur un écran, sur un plan.
Orthogonale : Qui forme un angle de 90° avec un plan ou une droite.

## Slide 3: 2- PRINCIPE
La représentation obtenue par le système des projections orthogonales permet de décrire et définir complètement les dimensions et les formes des pièces ou objets à partir de plusieurs vues planes (vues à deux dimensions ou "2D") qui sont toutes des projections de l'objet dans des directions à 90° les unes des autres.

## Slide 4: 3- LES REGLES DE PROJECTION
Pour toutes les vues envisagées, l'objet à représenter est placé entre l'observateur et le plan de projection. Les contours et formes de l'objet observé sont projetés orthogonalement (perpendiculairement) dans le plan de projection. Afin de représenter complètement l'objet, on va l'observer suivant plusieurs directions (voir figure 1). La représentation plane suivant une direction sera appelée Vue. On définira six directions d'observation soit six vues.

## Slide 7
BILAN
La vue de face est la vue principale, la plus représentative de l'objet que l'on va dessiner. On la considère comme la vue de référence pour définir toutes les autres vues.
Une fois qu'elle est choisie, on la projette orthogonalement sur le plan de projection et l'on en trace les formes visibles en traits forts.
Pour chaque vue représentée on dessinera tous les volumes visibles constituant l'ensemble en traits forts.

## Slide 8: EXEMPLE: LE PRISME
Attention : on remarque que par le biais des projections la vue de droite se trouve à gauche de la vue de face, la vue de dessus se trouve dessous, la vue de gauche à droite et la vue de dessous dessus.
C'est la méthode dite du 1° dièdre ou méthode européenne. Elle est spécifiée dans le cartouche par ce symbole qui représente un cône en vue de face et vue de gauche.

## Slide 9: EXERCICE
Longueur - Largeur - Profondeur ou Hauteur
- Face : longueur et largeur
- Dessus : longueur et profondeur
- Droite : largeur et profondeur
On la retrouve sur la vue de droite et de dessus
On la retrouve sur la vue de face et de dessus
On la retrouve sur la vue de face et de droite
Quelles sont toutes les dimensions caractéristiques d'un parallélépipède rectangle?
Parmis ces 3 dimensions quelles sont celles que l'on retrouve sur la vue de :
Que peut-on conclure sur la longueur?
Que peut-on conclure sur la largeur?
Que peut-on conclure sur la profondeur?

## Slide 10: CORRESPONDANCE DES VUES
Toutes les vues correspondent horizontalement et verticalement. Les vues principales sont situées dans des bandes appelées BANDES D'ALIGNEMENT.
La bande a pour largeur une dimension commune à plusieurs vues. En conséquence, les détails des vues situés dans chaque bande d'alignement sont alignés.

## Slide 19: BANDES D’ALIGNEMENT
Le ZOOM est aligné sur toutes les vues

## Slide 20: CORRESPONDANCE ENTRE DEUX VUES NON ADJACENTES
Le positionnement des vues permet en plus des correspondances verticales et horizontales, une correspondance avec une droite à 45° entre les vues de dessous et dessus d'un coté, et les vues de droite et de gauche de l'autre.
Pour la mettre en place, il faut d'abord tracer une horizontale et une verticale qui repère une même forme sur deux vues. Par exemple la vue de droite et la vue de dessus ou la vue de gauche et la vue de dessus. Ensuite passant par l'intersection des deux droites, on trace une droite à 45°. Cette droite permet maintenant de faire correspondre les formes et volumes entre deux vues

## Slide 27: EXERCICE DROITE A 45°
Droite à 45°
Bandes d’alignement de la bague
Bandes d’alignement du bouton

## Slide 28: REGLES DE TRACE
 On représente toutes les formes vues en traits forts.
 On représente les formes cachées en traits interrompus fins (pointillés).
 Pour les formes cylindriques on dessine leurs axes en traits mixtes fins.